## Slide 1: SDR : La radio logicielle
Sylvain F4GKR

## Slide 2: Objectif de cette présentation
Comprendre comment ça fonctionne et pourquoi c’est fait comme ça
Présentation axée sur la réception

## Slide 3: Objectif de cette présentation
Réception à conversion directe
Echantillonnage complexe
IQ
FFT
Waterfall
Equilibrage IQ
Echantillonnage direct
FPGA
Filtrage FIR
Avoir une meilleure compréhension de ce que ces « concepts » veulent dire quand on parle de SDR:

## Slide 4: Introduction
Retour aux sources: les bons synoptiques qu’on aimait tant

## Slide 5: Récepteur radio
Synoptique d’un récepteur radio analogique à simple conversion de fréquence
Source : Cours F6GPX

## Slide 6: Sélection du signal utile
Filtrage puis transposition de fréquence
Démodulation en « Fréquence Intermédiaire »
Source : Cours F6GPX

## Slide 7: Exemple : démoduler l’AM
Démodulation d’amplitude par diode puis filtrage passe-bas (intégrateur RC)

## Slide 8: Numériser la FI
Première approche : numériser le signal FI par une carte son d’un ordinateur
Puis traiter le signal audio enregistré pour le démoduler

## Slide 9: Le processus de numérisation
Echantillonnage : mesure régulière de la tension observée
En entrée : un signal continu
En sortie : un signal discret
Toc… Toc… Toc…

## Slide 10: Le signal discret
120
280
250
200
220
250
10
-30
-80
…
Le « signal discret » n’est qu’une suite de nombre, représentant la tension mesurée à chaque « top » de l’horloge

## Slide 11: Quizz
Quelle précision de mesure faut-il (sur le voltmètre)?
Faut-il que le métronome soit régulier ?
A quelle cadence faut-il régler le métronome ?
Quelle est la bonne fréquence pour la FI (fréquence intermédiaire)
C’est quoi « échantillonnage complexe » ? C’est quoi un « nombre réel »?

## Slide 12: Fréquence d’échantillonnage
Quand ça plie et ça replie…

## Slide 13: Signal périodique
Un signal est dit périodique si les variations de son amplitude se reproduisent régulièrement au bout d'une période T constante
On sait que le signal est périodique si on l’observe pendant « assez longtemps »
→Si on observe pendant T, on ne peux pas être sûr que le signal se répète après… Pour une observation de durée T, la plus grande période observable est donc T/2

## Slide 14: Nyquist et Shannon
La durée de l’observation est fixée à T
Le théorème de Nyquist-Shannon dit:
  Si un signal x ne contient pas de fréquence supérieure à 1/T, il est alors complètement déterminé si l’on prend 2 mesures pendant T.
  Cette limite f=1/T est la fréquence de Nyquist
  →Il faut 2 mesures pour connaître un signal

## Slide 15: Aliasing (le repliement)
S’il reste à l’entrée de l’ADC des signaux de fréquence supérieures à Nyquist, il seront numérisés et se retrouveront dans le spectre avec une fréquence apparente (alias) différente;
D’où l’importance du filtre avant numérisation.

## Slide 16: Echantillonnage complexe
Les nombres imaginaires au secours d’un problème qui n’a pas de sens

## Slide 17: 2 mesures ?
On a dit : Un échantillonnage régulier de 2N mesures (échantillons) permet de décomposer le signal reçu en N sinusoïdes élémentaires
Ça fonctionne mais… pas tout à fait (désolé)

## Slide 18: 2 mesures… Oui ou non ?
Les deux signaux n’évoluent pas « dans le même sens » et pourtant leur représentation temporelle est identique (donc ça va pas)

## Slide 19: sin(x) et cos(x)
« sinusix » et « cosinusix » sont les mêmes courbes, mais déphasées de 90°
Si on mesure aussi (en même temps) le rouge ET le bleu, on a le sens de rotation

## Slide 20: En pratique on fait
Le signal à quantifier est déphasé de 90° puis mesuré
Mesure 1
Déphasage de 90°
Mesure 2

## Slide 21: Signal réel ou complexe
2 mesures consécutives du signal : l’échantillon est « réel »
2 mesures en même temps du signal déphasé de 90° : l’échantillon est « complexe », on parle aussi d’échantillons « IQ »
Si on garde la même cadence de mesure dans les deux cas, on a « doublé » la fréquence maximum mesurable...
BONUS

## Slide 22: En prime
L’échantillonnage « complexe » permet de savoir « dans quel sens ça tourne »,
1 tour par seconde = 1 Hz
« Du coup »… on a :
  Des fréquences « positives » (ça tourne dans un sens)
  Des fréquences « négatives » (ça tourne dans l’autre sens)
Signal complexe = « IQ » = signaux « en quadrature »
Ce sont les mêmes notions

## Slide 23: Spectre réel / spectre complexe
Les signaux IQ permettent de connaître « le signe » de la fréquence (=dans quel sens ça tourne)
Signal réel (pas de IQ)
Signal complexe (IQ)

## Slide 24: La numérisation des signaux
Ne pas se laisser éblouir par les forts pour voir les petits

## Slide 25: Mesure au « bout du coax »
-40 dBm
-100 dBm
60 dB (1 000 000 …)

## Slide 26: Saturation à l’entrée
Gain trop important ou signal entrant trop fort avec saturation de l’amplificateur, ou dépassement VREF du convertisseur ADC :
Le signal numérisé est « incomplet »

## Slide 27: Conséquences de la saturation
Apparition de signaux « fantômes » sur le spectre,
Apparition de porteuses audibles après démodulation
SANS
AVEC

## Slide 28: Dynamique
Il doit rester « assez de bits » pour numériser le DX « au dessus du bruit ».
Ordre de grandeur : Approx. 6 dB par bits
7 bits (RTLSDR) donne max 42 dB…
DX !
Spectre
Signal temporel équivalent
DX !

## Slide 29: Horloge de numérisation : Jitter
Le bruit d’horloge d’échantillonnage se traduira par une « prise de mesure » à un autre instant que celui qui était prévu.
Il vaut mieux une horloge stable qu’une horloge juste…
±5 ns d’erreur sur Fclock=100 KHz :
Signal / bruit : ~92 dB
±5 µs d’erreur sur Fclock=100 KHz :
Signal / bruit : ~65 dB

## Slide 30: Le spectre de Fourier
Temps, fréquence et vice-versa

## Slide 31: Harmoniques
Une harmonique d’un signal s est un signal dont la fréquence est un multiple entier de la fréquence de s

## Slide 32: Combinaison des harmoniques
combinaison
Source: http://hawaiireedlab.com/wpress/?p=1693

## Slide 33: Synthétiser un signal
En combinant « comme il faut » des signaux sinusoïdaux* harmoniques, on peut « synthétiser » d’autres signaux périodiques (mais pas des sinusoïdes)
*Remarque : on peut aussi utiliser autre chose que des sinusoïdes…

## Slide 34: Décomposer un signal
A partir d’un signal d’entrée, retrouver les « ingrédients » qui ont servi à le générer
C’est le processus inverse de ce qui a été vu précédemment
La transformée de Fourier (joseph) permet de faire cette décomposition

## Slide 35: Synthétiser/Décomposer
Représentation temporelle
Représentation fréquentielle
Transformée de Fourier

## Slide 36: Architecture des SDR
Finalement l’électronique sert quand même à quelque chose

## Slide 37: SDR à conversion directe
Un oscillateur local sélectionne la fréquence d’intérêt. Autour de cette fréquence, deux bandes sont « extraites » puis numérisées pour être envoyées vers l’ordinateur et le logiciel de traitement.
Interface -> PC

## Slide 38: Exemple : clé USB RTLSDR
2 ADC « 8 » bits
Lien USB
µProcesseur intégré

## Slide 39: Points faibles
2 voies = Peu probables qu’elles soient identiques…
Fuite de l’oscillateur local

## Slide 40: SDR à échantillonnage direct
Après amplification le signal résultant est numérisé pour être envoyé vers l’ordinateur et le logiciel de traitement.
Interface -> PC

## Slide 41: SDR à échantillonnage direct
En pratique, bien souvent un oscillateur local transpose le signal reçu. Après filtrage, le signal résultant est numérisé.
Interface -> PC

## Slide 42: Logiciels « SDR »
Bon… et ça ressemble à quoi tout ça à la fin ?

## Slide 43: Les complexes qui simplifient
Si on fait un peu de trigonométrie (Pythagore):
Amplitude = longueur de A
Angle 

## Slide 44: Et donc ? AM … FM …
AM = Amplitude Modulation = Variation de l’amplitude au cours du temps
  Démoduler l’AM = calculer A à chaque instant et envoyer à la sortie audio
FM = Modulation de Fréquence (de Phase)
  Démoduler la FM = calculer  à chaque instant et envoyer la variation à la sortie audio

## Slide 45: Démoduler = calculer
Chaque modulation correspond à un sous-programme de calcul dédié
En fonction du choix de l’utilisateur le flux de données IQ est envoyé vers le bloc correspondant
Flux de données IQ
Audio

## Slide 46: Logiciel SDR : exemple HDSDR
Spectre RF
Waterfall entrée RF
Waterfall zone démodulée
Spectre zone démodulée
VFO
Zone d’intérêt (autour du VFO)

## Slide 47: Affichage du spectre
Transformation « temporel » -> « fréquentiel » grâce à la transformée de Fourier

## Slide 48: Le waterfall et la FFT
Comme le calcul du spectre est assez gourmand en cycles CPU, on traite généralement des sous blocs
La longueur du bloc détermine la résolution du waterfall

## Slide 49: Le Waterfall (chute d’eau)
Juste un empilage de spectre…
On calcule des FFT en continu en prenant des « morceaux » du signal qui arrive du récepteur
On peut aussi moyenner plusieurs FFT pour faire « sortir » des signaux faibles

## Slide 50: En résumé jusqu’à présent
FFT
FFT
FFT

## Slide 51: Sélection de la bande utile
La sélectivité dépend de la qualité des filtres
Le bruit de phase / stabilité du VFO est critique
Filtre
RF
VFO
X
Filtre
FI
Démod
Audio

## Slide 52: Le VFO
L’objectif est de générer un signal de mixage le plus propre possible
Très simple dans un SDR grâce à l’emploi de deux formules « simple » :
  cos(x) et sin(x)
  Exactement déphasées
  de 90°

## Slide 53: Le mixage
En sortie de ce calcul; le spectre est « décalé » et recentré sur la fréquence de mixage
Une multiplication par échantillon + calcul sin/cos
1
2
3
4
5
n
mix
1
2
3
n
multiplication

## Slide 54: Extraction de la bande « utile »
On a donc besoin d’un filtre qui va atténuer tout ce qui est « hors bande »

## Slide 55: Introduction au filtre FIR
FIR = Finite Impulse Response Filter
En pratique : un « certain nombre de coefficients » bien choisis pour permettre de supprimer les composantes « hautes fréquences » (au-delà de la fréquence de coupure)
Comme en analogique : plus c’est long plus c’est bon
  Il faut beaucoup d’étages pour être sélectif (ou utiliser un filtre à Quartz)

## Slide 56: Le filtrage « FIR »
Opération répétée pour chaque échantillon
E1
E2
E3
4
5
n
F1
F2
F3
F4
Filtre à 4 coefficients
S1=E1*F1+E1*F2+E3*F3+E4*F4
S1
S2
S3
Sn
Nombre d’opérations à réaliser :
N échantillons en entrée
M coefficients
Alors on fait N*M multiplications et M additions (que l’on ne compte pas…)

## Slide 57: Exemple de FIR
La moyenne glissante :
E1
E2
E3
4
5
n
S1
S2
Sn
S3
2 additions + 1 multiplication par échantillon

## Slide 58: Avoir la bonne longueur…
Combien de coefficients faut il ?
Exemple ici : 2MHz de bande en entrée, on veut 3KHz de bande
Il faut… 5060 coefficients

## Slide 59: 5060 coefficients, et alors ?
Avec 2 millions d’échantillons par seconde (IQ…) , on a donc 4 millions de valeurs nouvelles par seconde à traiter
Chaque valeur doit être multipliée par un filtre de longueur 5060
Ça fait donc : (4 million)x(5060) = 20,2 Milliards de multiplication par seconde = 20 « gigaFlops »
Pour « à peine » 50 dB de réjection hors bande… avec tout juste 2MHz de bande en entrée…

## Slide 60: 20 Giga Flops pour filtrer ?
Conclusion… faut pas faire comme ça !
A part sur un processeur « haut de gamme », on consomme la majorité de la puissance

## Slide 61: En résumé jusqu’à présent…
Filtre
FFT
mix
VFO
Démodulateurs
Audio

## Slide 62: Points à retenir
La puissance de calcul nécessaire est directement proportionnelle à la largeur bande numérisée par le SDR
Le bus USB est un point limitant: l’USB2 ne permet pas de passer des bandes très larges
La « haute résolution » du waterfall est très consommatrice de ressources de calcul
Ne pas espérer des 10aines de MHz en temps réel sur une Raspberry PI...

## Slide 63: Quel avenir pour la SDR ?
Ça existe déjà chez les « pro », on l’a quand ?

## Slide 64: Filtrage adaptatif
Exemple en audio : suppression de bruit ou d’écho
Appliqué en « radio astronomie » en POST-TRAITEMENT, sur les données enregistrées…

## Slide 65: FFC
Formation de faisceau par le calcul (FFC) : synthétiser une antenne directive à partir de « N » antennes fixes
On maximise la sensibilité dans la direction souhaitée

## Slide 66: Antibrouillage
Ici on minimise la sensibilité dans la direction du « brouilleur »
Avec N antennes, N-1 « nuls » (2 voies = 1 nul)
Station gênante